ПРАВИЛА

ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

(в ред. Приказа Минэнерго СССР от 23.12.88 N 685)

(с изм., внесенными решением Верховного Суда РФ

от 30.06.1999 N ГКПИ 99-491)

## 1. Общая часть

1.1. Настоящие Правила пользования тепловой энергией, согласованные с Госпланом СССР, Госстроем СССР и Государственным комитетом СССР по ценам в части условий расчетов за тепловую энергию, определяют взаимоотношения энергоснабжающих организаций Министерства энергетики и электрификации СССР, Министерства энергетики и электрификации Украинской ССР, Казахской ССР, Узбекской ССР, Молдглавэнерго с потребителями тепловой энергии.

Настоящие Правила являются обязательными как для энергоснабжающих организаций, так и для потребителей теплоэнергии, независимо от их ведомственной принадлежности.

1.2. Пользование тепловой энергией допускается только на основании договора, заключаемого между энергоснабжающей организацией и потребителем (абонентом) <*>, установки которого непосредственно присоединены к сетям энергоснабжающей организации.

--------------------------------

<*> Основные термины, употребляемые в настоящих Правилах, даны в приложении.

К договору прилагается акт разграничения балансовой принадлежности теплосетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Договоры на пользование тепловой энергией заключаются в соответствии с типовыми договорами, прилагаемыми к настоящим Правилам.

1.3. Субабоненты заключают договор на пользование тепловой энергией с абонентами.

В договоре или приложении к договору между абонентом и энергоснабжающей организацией указываются данные о присоединенных к тепловой сети абонента субабонентах: наименование, максимальная часовая нагрузка, теплопотребление, количество возвращаемого конденсата (в тоннах и в процентах) с разбивкой по месяцам, тарифы и другие данные.

1.4. Абонент может присоединять к своим сетям других субабонентов и заключать с ними договоры на снабжение тепловой энергией только с разрешения энергоснабжающей организации.

Абонент обязан по требованию энергоснабжающей организации, при наличии установленной технической возможности, присоединять к своим тепловым сетям других субабонентов.

1.5. Максимальный часовой отпуск тепловой энергии в паре и горячей воде устанавливается энергоснабжающей организацией для предприятий и организаций в зависимости от технической возможности электростанций (котельных), пропускной способности паро- и теплопроводов и фиксируется в договоре.

Увеличение потребителем максимума нагрузки и количества потребляемой тепловой энергии сверх величины, указанной в договоре, допускается только с разрешения энергоснабжающей организации после выполнения технических условий потребителем и соответствующего изменения договора по его просьбе.

## 2. Технические условия на присоединение потребителей

тепловой энергии

2.1. Разрешение на присоединение новых потребителей тепловой энергии или увеличение потребляемой теплоэнергии на действующих объектах потребитель обязан получить от энергоснабжающей организации Минэнерго СССР, независимо от балансовой принадлежности теплосети, к которым производится подключение потребителя.

2.2. Энергоснабжающая организация после получения заявки от предприятия - заказчика (застройщика), или по его поручению от генеральной проектной организации, выдает в 2-недельный срок предварительные условия на теплоснабжение вновь строящихся предприятий, зданий, сооружений, их очередей или отдельных производств, для которых выполняются технико - экономические сравнения вариантов их размещения на различных площадках или технико - экономические расчеты по обоснованию расширения или реконструкции действующих предприятий, зданий, сооружений, теплоиспользующих установок и тепловых сетей.

2.3. Согласование намеченных проектных решений по теплоснабжению новых предприятий, зданий, сооружений, их очередей, отдельных производств или расширяемых и реконструируемых действующих объектов, требующих изменения схемы внешнего теплоснабжения потребителя, производится энергоснабжающей организацией при выборе площадки для строительства, в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектов и смет на строительство предприятий, зданий и сооружений.

2.4. Технические условия на подключение предприятий, зданий, сооружений, их очередей или отдельных производств к сетям энергоснабжающей организации, составленные в соответствии с согласованными в указанном порядке проектными решениями, энергоснабжающая организация передает потребителю - заказчику в месячный срок после утверждения в установленном порядке акта о выборе площадки строительства, а по объектам жилищно - гражданского строительства - в месячный срок после принятия решения исполкома Совета народных депутатов об отводе земельного участка.

Одновременно с указанной просьбой о выдаче технических условий на присоединение к теплосети энергоснабжающей организации потребитель и проектная организация - генпроектировщик сообщают энергоснабжающей организации в краткой форме данные, характеризующие проектируемый объект, нормативные сроки продолжительности его проектирования, строительства и намеченные сроки ввода объекта в эксплуатацию, характеристику нагрузок по видам потребления (технологические нужды, отопление и вентиляция, горячее водоснабжение и т.д.) и требования по надежности теплоснабжения.

2.5. При реконструкции или расширении теплоиспользующих установок потребителя, требующих изменения количества потребляемой тепловой энергии или параметров теплоносителя, потребитель также должен получить от энергоснабжающей организации технические условия на присоединение их к теплосетям энергоснабжающей организации.

Технические условия выдаются службой перспективного развития энергоуправления или теплосетью в соответствии с установленным порядком.

2.6. Потребители, теплоиспользующие установки которых питаются от сетей оптовых потребителей - перепродавцов или абонентов энергоснабжающей организации (основных потребителей), технические условия получают от последних.

До выдачи технических условий субабоненту оптовый потребитель - перепродавец или абонент обязан согласовать последние с энергоснабжающей организацией.

Один экземпляр технических условий передается службе перспективного развития РЭУ Минэнерго СССР.

2.7. В технических условиях на присоединение объекта к сетям энергоснабжающей организации указываются:

а) источник и надежность теплоснабжения, точка присоединения к тепловым сетям после основного и резервного вводов или к коллекторам электростанций, способ регулирования количества отпускаемой теплоэнергии;

б) параметры теплоносителя и гидравлический режим в точках присоединения основного и резервного вводов с учетом нагрузок других потребителей;

в) нагрузка основного потребителя, с учетом перспективы присоединения нагрузок других потребителей;

г) обоснованные требования по увеличению пропускной способности существующей сети и производительности подогревательной установки на ТЭЦ, в связи с появлением нового объекта;

д) количество, качество и режим откачки возвращаемого производственного конденсата, схема сбора и возврата конденсата;

е) рекомендации по использованию вторичных энергоресурсов предприятия;

ж) источники резервного теплоснабжения, с учетом требований по надежности;

з) требования к учету и установке расчетных контрольно - измерительных приборов;

и) требования к прокладке трубопроводов и устройству каналов и камер, запорной и регулирующей арматуре, к изоляции трубопроводов, к антикоррозийной защите, к оборудованию теплопунктов;

к) тепловая схема присоединения отопительно - вентиляционной нагрузки, технологической нагрузки и нагрузки горячего водоснабжения;

л) температурный график и расход сетевой воды;

м) балансовая и эксплуатационная принадлежность сооружаемых или реконструируемых тепловых сетей и границы раздела теплосетей энергоснабжающей организации и потребителя.

2.8. Выполнение технических условий, выданных энергоснабжающей организацией, является обязательным для потребителей - заказчиков и проектных организаций, которым поручается разработка проекта энергоснабжения.

Срок действия технических условий устанавливается при выборе площадки для строительства или подготовке задания на проектирование реконструкции предприятия, сооружения, без освоения дополнительной территории, и объектов жилищно - гражданского строительства и указывается в технических условиях.

При этом указанный срок не должен быть менее срока, необходимого на проектирование и осуществление строительства предприятия, здания, сооружения, его очереди или отдельного производства, определенного в соответствии с действующими нормами продолжительности строительства.

При истечении нормативного срока на проектирование и строительство предприятия потребитель должен оформить в энергоснабжающей организации продление срока действия технических условий.

2.9. Проекты (рабочие проекты) предприятий, зданий, сооружений, их очередей или отдельных производств, разработанные в соответствии с проектными решениями, согласованными при выборе площадки строительства или подготовке задания на проектирование, техническими условиями на подключение объекта к сетям энергоснабжающей организации, действующими Правилами и строительными нормами (что должно быть удостоверено главным инженером проекта соответствующей записью в материалах проекта) не подлежат повторному согласованию с энергоснабжающими организациями.

В отдельных случаях, когда при проектировании предприятия, здания, сооружения, его очереди или отдельного производства возникает необходимость частичного отступления от указанных согласованных проектных решений и технических условий, эти отступления должны предварительно согласовываться проектными организациями с энергоснабжающей организацией, согласовавшей ранее проектные решения и выдавшей технические условия.

Рабочие чертежи, разработанные в точном соответствии с проектом (рабочим проектом) согласованию не подлежат.

2.10. Заказчик (потребитель) с участием проектной организации представляет в энергоснабжающую организацию, до начала строительных работ на объекте, соответствующие разделы проекта (рабочего проекта) предприятия, здания, сооружения его очереди или отдельного производства и рабочие чертежи.

Энергоснабжающая организация в 10-дневный срок проверяет соответствие принятых проектных решений выданным техническим условиям, указаниям действующих Правил и строительных норм и выдает разрешение на присоединение объекта к сетям энергоснабжающей организации. В отдельных случаях, когда требуется дополнительная проверка, срок рассмотрения указанной проектной документации может быть увеличен до одного месяца.

В тех случаях, когда в рассмотренной проектной документации выявлены отступления от требований технических условий или действующих нормативных документов, потребителю направляется письмо с обоснованием отказа в разрешении на подключение объекта к сетям энергоснабжающей организации.

Заказчик (потребитель), получивший технические условия на присоединение от оптового потребителя - перепродавца или абонента, предъявляет ему разработанную проектную документацию на присоединение предприятия, здания, сооружения к сетям оптового потребителя - перепродавца или абонента.

2.11. Устройство новых, расширение и реконструкция действующих теплоиспользующих установок потребителей производится силами и за счет средств потребителей.

## 3. Допуск к эксплуатации систем теплопотребления

потребителей

3.1. Все вновь присоединяемые и реконструируемые системы теплопотребления потребителей должны быть выполнены в соответствии с проектной документацией, согласованной в установленном порядке с энергоснабжающей организацией, строительными нормами и правилами, другими нормативными документами, удовлетворять требованиям "Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей", настоящих Правил, а также должны быть обеспечены технической и приемо - сдаточной документацией.

3.2. До пуска в эксплуатацию систем теплопотребления они должны пройти приемо - сдаточные испытания и быть приняты потребителем от монтажной организации по акту в соответствии с действующими Правилами. После того потребитель обязан предъявить представителю энергоснабжающей организации проектную и техническую приемо - сдаточную документацию в требуемом объеме и систему теплопотребления для осмотра и допуска ее в эксплуатацию.

Для проведения пуска и наладочных работ, по заявке потребителя, энергоснабжающая организация включает систему теплопотребления на заявленный срок.

Реконструированные системы теплопотребления потребителей перед включением их в эксплуатацию также должны быть предъявлены к осмотру представителю энергоснабжающей организации.

3.3. При обнаружении в системах теплопотребления потребителей недостатков в монтаже, отступлений от выданных технических условий, проекта, согласованного с энергоснабжающей организацией, а также действующих Правил и других нормативных документов, или при отсутствии подготовленного персонала для обслуживания этих установок допуск их к эксплуатации до устранения обнаруженных недостатков запрещается.

3.4. Энергоснабжающая организация выдает потребителю разрешение на постоянную эксплуатацию систем теплопотребления после двухнедельного их опробования, устранения выявленных при этом дефектов, проведения технического осмотра системы теплопотребления представителем энергоснабжающей организации, заключения договора на отпуск тепловой энергии и передачи потребителем исполнительной документации.

Допуск систем теплопотребления в эксплуатацию возможен только при наличии соответствующего подготовленного персонала и назначении лица, ответственного за тепловое хозяйство.

## 4. Установка и эксплуатация приборов учета тепловой

энергии

4.1. Системы теплопотребления всех потребителей тепловой энергии должны быть обеспечены необходимыми расчетными приборами учета для расчетов за тепловую энергию с энергоснабжающей организацией.

Приборы учета для расчетов за тепловую энергию должны устанавливаться в соответствии с требованиями, изложенными в "Инструкции по учету отпуска тепла электростанциями и предприятиями тепловых сетей" Минэнерго СССР.

4.2. Подключение к тепловым сетям энергоснабжающей организации, а также к сетям абонента, оптового потребителя - перепродавца, субабонента систем теплопотребления, не имеющих приборов учета для расчета за тепловую энергию, запрещается.

4.3. Контрольно - измерительные приборы учета для расчета за тепловую энергию между энергоснабжающей организацией и потребителей приобретаются и устанавливаются самим потребителем и передаются безвозмездно на баланс энергоснабжающей организации.

Потребитель несет ответственность за сохранность и состояние контрольно - измерительных приборов, переданных на баланс энергоснабжающей организации, но смонтированных на трубопроводе потребителя. Периодическую проверку и ремонт этих приборов производит энергоснабжающая организация.

В случае обнаружения повреждения расчетных приборов учета или возникновения сомнения в правильности их показания потребитель обязан немедленно поставить в известность об этом энергоснабжающую организацию.

Если расчетные приборы учета повреждены по вине потребителя, то ремонт или их замена производится за счет потребителя.

Приборы учета, находящиеся на балансе потребителя, ремонтируются за его счет.

Контрольно - измерительные приборы, не служащие для расчетов с энергоснабжающей организацией, эксплуатируются самим потребителем.

Измерительная диафрагма вместе с импульсными трубками, термометры, манометры, гильзы и пр. обслуживаются той организацией, на балансе которой находится трубопровод, расчетный расходомер - энергоснабжающей организацией.

При установке потребителями измерительных диафрагм, как правило, должен присутствовать представитель энергоснабжающей организации.

4.4. Учет отпуска тепловой энергии должен производиться на границе раздела тепловых сетей энергоснабжающей организации и потребителя.

При установке приборов учета не на границе раздела расчет за теплоэнергию производится с учетом потерь на участке сети от границы раздела до места установки расчетных приборов. Расчет потерь или испытание на теплопотери производит энергоснабжающая организация совместно с потребителем.

4.5. Перестановка и снятие приборов учета для расчетов за тепловую энергию производится только персоналом энергоснабжающей организации и за ее счет.

Государственная периодическая поверка расчетных приборов учета должна производиться в сроки, установленные Государственным комитетом СССР по стандартам. Отсутствие клейма государственного поверителя или истечение срока поверки прибора лишает законной силы производимый по нему учет.

## 5. Эксплуатация потребителями систем теплопотребления

5.1. Граница ответственности между потребителем и энергоснабжающей организацией за состояние и обслуживание систем теплопотребления определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности теплосетей и эксплуатационной ответственности сторон.

5.2. На теплопроводах, принадлежащих энергоснабжающей организации, не должно быть устройств или оборудования, принадлежащего потребителю.

В одной камере (колодце), на теплопроводе не должно быть оборудования, обслуживаемого разными организациями. В действующих установках, где имеются устройства, принадлежащие разным организациям, все оборудование передается на баланс и обслуживание одной из организаций.

5.3. Теплопроводы к одиночному потребителю, тепловые пункты, внутренние системы теплопотребления находятся на балансе и в эксплуатации потребителя.

5.4. Потребитель несет ответственность за техническое состояние и эксплуатацию находящихся в его ведении систем теплопотребления, экономное расходование тепловой энергии и соблюдение оперативно - диспетчерской дисциплины, а также за сохранность сооружений, коммуникаций и тепловых установок, находящихся на его территории, но принадлежащих энергоснабжающей или другим организациям.

5.5. В целях обеспечения надежного теплоснабжения и экономичной эксплуатации теплоиспользующих установок абонент обязан:

а) строго соблюдать "Правила технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей" и "Правила техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей";

б) поддерживать в исправном техническом состоянии теплопотребляющее оборудование, теплопроводы, контрольно - измерительные приборы, изоляцию трубопроводов и теплоиспользующего оборудования;

в) своевременно производить планово - предупредительный ремонт и испытания теплопроводов, теплопотребляющего оборудования, запорной и регулирующей арматуры, согласовывая с энергоснабжающей организацией объем, сроки и графики ремонтов;

г) совместно с представителем энергоснабжающей организации проводить опломбирование спускных кранов, арматуры, контрольно - измерительных приборов и пр., обеспечивать сохранность установленных пломб, их снятие производить с разрешения энергоснабжающей организации;

д) не превышать установленные планы потребления тепловой энергии и соблюдать заданный энергосистемой режим теплопотребления;

е) выполнять оперативные указания энергоснабжающей организации в части режима теплопотребления;

ж) возвращать конденсат и сетевую воду в установленных договором количестве, качестве и соответствующей температуры, не допускать утечки и водоразбора, не предусмотренного договором, а также завышения температуры воды в обратном трубопроводе по сравнению с температурным графиком;

з) разрабатывать и осуществлять планы организационно - технических мероприятий по снижению удельных расходов тепла, улучшению теплоиспользования, увеличению возврата конденсата, улучшению его качества, использованию тепловых ВЭР с учетом предписаний, выданных энергоинспекцией предприятия "Энергонадзор", а также понижению температуры обратной сетевой воды;

и) составлять пароконденсатные балансы по предприятию в целом и по отдельным тепловым установкам, документацию по надежности теплоснабжения предприятия;

к) представлять энергоснабжающей организации по установленной форме и в установленные сроки отчетность о выполнении норм расхода тепловой энергии, а также характерные суточные графики теплопотребления;

л) иметь исполнительные чертежи и паспорта всех тепловых сетей и теплопотребляющих установок, а также производственные инструкции по их эксплуатации;

м) внедрять средства автоматики тепловых сетей и теплоиспользующих установок, в установленные сроки производить планово - предупредительный ремонт средств автоматики;

н) обеспечить обслуживание систем теплоснабжения подготовленным персоналом, периодически проводить проверку знаний персонала;

о) в аварийных случаях немедленно отключать от сети поврежденный участок, предварительно согласовав с энергоснабжающей организацией, а также обеспечить срочный ремонт своими силами и средствами, применять меры по предотвращению размораживания систем теплопотребления;

п) включение отремонтированных систем теплопотребления или их отдельных частей после планового или аварийного ремонта, а также новых объектов производить исключительно с разрешения и в присутствии представителя энергоснабжающей организации;

р) не допускать на трассах теплопроводов возведение построек, складирования материалов, деревопосадок на расстоянии менее 5 метров до теплопроводов, производства земляных работ без разрешения энергоснабжающей организации, а также нахождения людей в помещениях, по которым проходят магистральные теплопроводы;

с) беспрепятственно допускать в любое время суток представителей органов энергетического надзора по их служебным документам для контроля за режимом теплопотребления, рациональным использованием теплоэнергии и надзора за техническим состоянием и эксплуатацией систем теплопотребления;

т) беспрепятственно допускать на территорию предприятия персонал энергоснабжающей организации для производства предварительно согласованных работ по ремонту и сооружению тепловых сетей. Энергоснабжающая организация обязана по окончании работ за свой счет привести в надлежащее состояние территории и помещения, где производились работы;

у) выполнять в установленные сроки предписания представителей энергетического надзора об устранении недостатков в устройстве, эксплуатации и обслуживании систем теплоснабжения, а также в использовании теплоэнергии.

## 6. Государственный энергетический надзор за системами

теплопотребления потребителей

6.1. Государственный контроль и надзор за системами теплопотребления потребителей, независимо от их ведомственной принадлежности, осуществляется Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства энергетики и электрификации СССР, региональными управлениями государственного энергетического надзора и предприятиями государственного энергетического надзора и сбыта энергии "Энергонадзор".

6.2. Органы государственного энергетического надзора действуют на основании Положения о государственном энергетическом надзоре в СССР, утвержденного Советом Министров СССР.

Энергетический надзор за системами теплопотребления, эксплуатируемыми по специальным правилам, согласованным с Главным управлением государственного энергетического надзора Министерства энергетики и электрификации СССР, осуществляется соответствующими министерствами и ведомствами.

6.3. Осуществление государственного энергетического надзора не освобождает министерства, ведомства, сельскохозяйственные и жилищно - коммунальные организации от обязанностей по надзору и контролю за техническим состояние и эксплуатацией систем теплопотребления на подведомственных им предприятиях и организациях, не снимает ответственности с самих предприятий и организаций за соблюдение Правил технической эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей, Правил техники безопасности при эксплуатации теплоиспользующих установок и тепловых сетей потребителей, а также Правил пользования тепловой энергией и других директивных документов.

## 7. Условия прекращения и ограничения подачи тепловой

энергии

7.1. Подача тепловой энергии производится непрерывно, если заключенным с потребителем договором не предусмотрен перерыв в подаче тепловой энергии.

Ограничения и отключения потребителей производятся в порядке, установленном специальной инструкцией.

7.2. Энергоснабжающая организация имеет право, предварительно предупредив потребителя, прекратить полностью или частично подачу ему тепловой энергии в случаях:

а) неоплаты платежного документа за тепловую энергию в установленные сроки;

б) самовольного подключения к теплосети субабонентов, новых цехов и установок или их отдельных частей, а также самовольного подключения к теплосети субабонента других организаций;

в) допуска в эксплуатацию систем теплопотребления без участия инспектора энергонадзора;

г) присоединения систем теплопотребления до приборов учета;

д) расточительства тепловой энергии, хищения ее, допущения утечки и загрязнения сетевой воды;

е) неудовлетворительного состояния систем теплопотребления, угрожающего аварией или создающего угрозу для жизни обслуживающего персонала;

ж) превышения установленных планов теплопотребления, превышения установленных договором максимальных часов нагрузок без согласия энергоснабжающей организации, или температуры обратной сетевой воды более чем на 3 град. C против графика;

з) возврата менее 50% количества конденсата, предусмотренного договором;

и) отсутствия подготовленного персонала для обслуживания систем теплопотребления;

к) недопущения представителей энергоснабжающей организации к системам теплопотребления или к приборам учета теплоэнергии.

7.2. При отсутствии резервного питания для проведения плановых работ по ремонту оборудования и подключения новых потребителей энергоснабжающая организация должна предусмотреть в договоре на пользование тепловой энергией количество и продолжительность отключений абонентов для этих целей.

Предупреждение потребителя о прекращении ему подачи тепловой энергии производится за 10 дней для согласования точной даты (дни и часы) перерыва в подаче теплоэнергии.

Если в 5-дневный срок после получения предупреждения потребитель не согласует время перерыва в подаче тепловой энергии, энергоснабжающая организация имеет право самостоятельно установить это время.

Перерыв в подаче теплоэнергии должен быть произведен по возможности в нерабочее время потребителя с предупреждением его об этом не менее чем за 24 часа до отключения.

7.3. Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварии энергоснабжающая организация имеет право отключить систему теплопотребления абонента с последующим сообщением ему о причинах произведенного отключения.

## 8. Ответственность энергоснабжающей организации

8.1. Энергоснабжающая организация обязана обеспечить бесперебойный отпуск тепловой энергии потребителю в соответствии с договором, поддерживать параметры теплоносителя (пара и горячей воды), отпускаемого с коллекторов электростанций в соответствии с договором, не допускать отклонения параметров пара более чем на +- 5% от договорных.

Энергоснабжающая организация обязана поддерживать температуру подающей сетевой воды в соответствии с установленным графиком, не допускать отклонения более чем на +- 3 град. C, при этом температура учитывается как среднесуточная.

Допустимое отклонение от договорных условий количества тепловой энергии, подаваемой потребителю в течение суток как в паре, так и в горячей воде не должно превышать более 10%.

8.2. В случае подачи тепловой энергии пониженного качества (с отклонениями от установленных параметров сверх допустимых пределов) энергоснабжающая организация уплачивает потребителям штраф в размере 25% стоимости такой энергии.

(п. 8.2 в ред. Приказа Минэнерго СССР от 23.12.88 N 685)

8.3. При снижении по вине энергоснабжающей организации параметров пара на технологические цели более чем на 25% от обусловленных договором потребитель имеет право, предварительно сообщив энергоснабжающей организации, прекратить потребление тепловой энергии. В этом случае энергоснабжающая организация несет ответственность перед потребителем в соответствии с п. 8.4.

8.4. Энергоснабжающая организация в случае перерывов по ее вине энергоснабжения уплачивает потребителю штраф в размере 5-кратной стоимости неотпущенной тепловой энергии по условиям договора.

(п. 8.4 в ред. Приказа Минэнерго СССР от 23.12.88 N 685)

8.5. Период времени ограничения потребления тепловой энергии и причины недоотпуска тепловой энергии определяются по регистрирующим приборам на границе раздела тепловых сетей и фактическим записям начала и конца ограничения в оперативном журнале диспетчерской службы энергоснабжающей организации или дежурного инженера станции, отпускающей теплоэнергию.

Недоотпуск тепловой энергии на технологические нужды потребителя по вине энергоснабжающей организации определяется посуточно по приборам учета как разность между величиной среднесуточного потребления тепловой энергии за последние трое суток, предшествовавших ограничению и фактическим потреблением за те сутки, когда имел место недоотпуск, а при лимитировании теплопотребления, как разность между планом потребления и фактическим потреблением тепловой энергии за те же сутки.

Примечания. 1. При определении величины среднесуточного потребления тепловой энергии за последние трое суток, предшествовавших ограничению, не включается выходной день.

2. В случае, если недоотпуск тепловой энергии имел место в выходной день, то он определяется как разность между среднесуточной величиной теплоснабжения за три предыдущих выходных дня и фактическим потреблением за выходной день, в течение которого было допущено ограничение.

3. Виной энергоснабжающей организации считаются авария, вынужденная остановка, внеплановый ремонт или другие проводимые мероприятия, но не согласованные с потребителями и не предусмотренные в договоре.

8.6. Энергоснабжающая организация не несет материальной ответственности перед потребителем за снижение параметров теплоносителя и недоотпуск тепловой энергии, вызванный:

а) стихийными явлениями: гроза, буря, наводнение, землетрясение, пожар, длительное похолодание, при котором температура наружного воздуха держится более 48 часов ниже на 3 град. C и более расчетной температуры для проектирования отопления в данной местности, и т.п.;

б) неправильными действиями персонала потребителя или посторонних лиц (повреждение паро- и водопроводов);

в) условиями ограничения или прекращения подачи тепловой энергии, предусмотренными в п. 7.1 настоящих Правил.

8.7. Энергоснабжающая организация не несет материальной ответственности перед потребителем за отпуск теплоэнергии с пониженными параметрами за те сутки, в течение которых потребитель допускал превышение планов потребления (лимитов) или не соблюдал установленных для него режимов теплопотребления.

8.8. Энергоснабжающая организация не несет материальной ответственности перед потребителем в течение 6 месяцев с момента подключения его к тепловым сетям за отпуск тепловой энергии с пониженными параметрами или за недоотпуск тепла от электростанции или тепловых сетей, находящихся во временной эксплуатации.

8.9. Энергоснабжающая организация рассматривает письменное заявление потребителя о недоотпуске тепловой энергии и уплачивает штраф в соответствии с настоящими Правилами не позднее чем через 10 дней со дня получения заявления от потребителя.

8.10. Потребители тепловой энергии уплачивают энергоснабжающим организациям пятикратную стоимость тепловой энергии, израсходованной сверх количества, предусмотренного на соответствующий (расчетный) период договором.

(п. 8.10 введен Приказом Минэнерго СССР от 23.12.88 N 685)

## 9. Расчеты за пользование тепловой энергией

### 9.1. Тарифы на тепловую энергию

9.1.1. Расчеты с потребителями за отпущенную тепловую энергию производятся в соответствии с действующими тарифами (прейскурант N 09-01) на основании показаний приборов учета тепловой энергии.

9.1.2. Тарифы прейскуранта N 09-01 распространяются на тепловую энергию, отпускаемую потребителям как непосредственно, так и через оптовых потребителей - перепродавцов и абонентов энергосистемами, изолированно работающими электростанциями, районными котельными и другими энергоснабжающими предприятиями Министерства энергетики и электрификации СССР, подчиненными как непосредственно указанному Министерству, так и министерствам энергетики и электрификации союзных республик.

9.1.3. Тарифы прейскуранта N 09-01 установлены на тепловую энергию для четырех групп потребителей. К первой группе потребителей относятся промышленные, коммунальные предприятия, государственные, кооперативные и общественные организации и учреждения и другие потребители, не вошедшие в остальные группы.

Ко второй группе потребителей относятся оптовые потребители - перепродавцы тепловой энергии.

К третьей группе потребителей относятся хозрасчетные жилищные организации (домоуправления, ЖЭК, ЖКО, ЖКК, ЖСК и подобные им организации независимо от их ведомственной подчиненности), имеющие свой расчетный счет в банке и состоящие непосредственно в договорных отношениях с энергоснабжающими организациями, а также бани, прачечные и душевые павильоны системы министерств коммунального хозяйства и министерств бытового обслуживания населения союзных республик, в том числе входящие в банно - прачечные комбинаты, тресты, комбинаты, (конторы) коммунальных предприятий и благоустройства.

К четвертой группе потребителей относятся специализированные теплично - парниковые хозяйства.

9.1.4. Тарифы прейскуранта N 09-01 не распространяются на расчеты организаций жилищно - коммунального хозяйства (жилищно - эксплуатационных контор, домоуправлений и т.п.) с населением.

9.1.5. На тепловую энергию, отпускаемую блок - станциями в тепловую сеть энергосистемы, устанавливаются расчетные тарифы по согласованию между Министерством энергетики и электрификации СССР, министерствами (главными производственными управлениями) энергетики и электрификации союзных республик и министерствами (ведомствами), которым подчинены эти блок - станции.

9.1.6. Министерство энергетики и электрификации СССР при наличии резерва тепловых мощностей устанавливает пониженные тарифы на дополнительную тепловую энергию, отпускаемую в летнее время года для потребителей, имеющих собственные неэкономичные котельные, - этот тариф не должен быть ниже себестоимости тепловой энергии.

9.1.7. Для потребителей, получающих тепловую энергию (пар, горячую воду) на цели отопления, вентиляции технологические нужды прейскурантом N 09-01 установлены одноставочные тарифы. Для пара, отпускаемого потребителям, тарифы дифференцированы по параметрам теплоносителя (отборный, острый и редуцированный пар). Приведенные в прейскуранте параметры отборного пара (противодавления) являются номинальными значениями для паровых турбин. Колебания параметров пара в пределах допускаемых регулированием не изменяют величину тарифа.

Стоимость тепловой энергии в паре и горячей воде определяется тарифами за Гкал в соответствии с паспортными параметрами котлов или отборов турбин на коллекторе ТЭЦ (котельной).

9.1.8. В целях эффективного использования тепловой энергии и максимального возраста конденсата тарифы на отпускаемую потребителям тепловую энергию (в паре и горячей воде) установлены, исходя из полного (стопроцентного) возврата конденсата (сетевой воды) потребителями.

9.1.9. Тарифы на тепловую энергию не учитывают затрат на химводоподготовку на ТЭЦ (районной котельной) при невозврате потребителями конденсата или разборе горячей воды из открытых и закрытых систем горячего водоснабжения.

Поэтому кроме оплаты тепловой энергии по тарифу, потребители пара или горячей воды возмещают затраты энергоснабжающей организации, связанные с невозвратом конденсата или горячей воды (в пределах договорных норм) в следующем порядке.

Потребители первой и второй групп прейскуранта - по тарифу, установленному соответствующей энергосистемой, исходя из плановой себестоимости получения и приготовления химически очищенной или обессоленной воды в среднем по энергосистеме и нормативного уровня рентабельности, но не более 20% к себестоимости (эти тарифы устанавливаются энергосистемой, как правило, на срок не менее чем на пять лет);

потребители третьей и четвертой групп прейскуранта - по тарифу, фактически действовавшему в 1981 г.

9.1.10. К оптовым потребителям - перепродавцам относятся неподведомственные Министерству энергетики и электрификации СССР, министерствам энергетики и электрификации и другим республиканским органам управления энергетикой и электрификацией союзных республик специализированные хозрасчетные организации (или их хозрасчетные подразделения), имеющие на своем балансе тепловые сети, осуществляющие их эксплуатацию, оптовую закупку и перепродажу полученной от энергоснабжающей организации тепловой энергии различным потребителям: предприятиям, учреждениям и организациям.

9.1.11. При расчетах с предприятиями, учреждениями и организациями оптовые потребители - перепродавцы применяют тарифы прейскуранта N 09-01 в объеме реализуемого тепла, полученного от энергоснабжающей организации.

9.1.12. К оптовым потребителям - перепродавцам не относятся промышленные и другие предприятия, получающие тепловую энергию в основном для собственных нужд (абоненты) и частично отпускающие ее через свои сети другим предприятиям, учреждениям и организациям (субабонентам), не состоящим в договорных отношениях с энергосистемой.

9.1.13. Энергосистемы предоставляют потребителям (абонентам) скидку с тарифа I группы в размере 1 руб. 50 коп. за 10 Гкал на тепловую энергию, отпущенную потребителем (абонентом) субабонентам при условии, если потребление тепловой энергии всеми субабонентами составляет не менее 30% от суммарного количества тепловой энергии, отпущенной энергосистемой потребителю (абоненту), включая потребление субабонентов.

При расчетах за тепловую энергию с субабонентами потребители (абоненты) применяют тарифы прейскуранта N 09-01.

9.1.14. В тех случаях, когда основные потребители (абоненты) отпускают тепловую энергию субабонентам в количестве менее 30% от общего потребления и скидки с тарифа энергосистемой им не предоставляются, то потребитель (абонент) свои затраты по теплоснабжению распределяет пропорционально потребляемой тепловой энергии, которые субабоненты оплачивают дополнительно сверх тарифов прейскуранта (кроме потребителей, входящих в третью и четвертую группы).

9.1.15. Потери тепловой энергии в магистральных сетях потребителя (абонента) распределяются между ним и субабонентами пропорционально их доле потребления тепловой энергии и протяженности тепловой сети.

### 9.2. Определение количества тепловой энергии в паре,

отпускаемой потребителям, и порядок расчетов

9.2.1. Количество тепловой энергии в Гкал, отпущенное потребителю, учитывается на границе раздела тепловых сетей энергоснабжающей организации и потребителя.

Граница раздела определяется по балансовой принадлежности тепловых сетей и фиксируется в договоре.

Все затраты по транспортировке и потери тепловой энергии до границы раздела сетей энергоснабжающей организации и потребителя в тарифах учтены и дополнительной оплате сверх тарифов не подлежат.

Все затраты и потери тепловой энергии после границы раздела сетей относятся на потребителя.

Если пар и горячая вода передаются по тепловым сетям потребителя, то количество тепловой энергии определяется по приборам учета на коллекторе электростанции (районной котельной).

9.2.2. Количество тепловой энергии в паре, поступающем потребителю, определяется как произведение весового количества пара на его теплосодержание, обусловленное договором при установленных параметрах пара.

При этом учитывается количество тепла, содержащегося в исходной воде источника водоснабжения.

Количество тепловой энергии, возвращаемой потребителем с конденсатом, определяется как произведение весового количества конденсата на его теплоемкость и температуру с учетом тепла, содержащегося в исходной воде.

Размер оплаты потребителю за возвращаемый конденсат определяется договором с учетом его теплосодержания по топливной слагаемой себестоимости Гкал тепла у энергоснабжающей организации.

9.2.3. В договорах между энергоснабжающей организацией и потребителем на отпуск тепловой энергии устанавливаются максимальная часовая нагрузка по каждому виду и параметру теплоносителя, а также месячный, квартальный и годовой отпуск тепловой энергии потребителю.

Абзац 2 пункта 9.2.3 Правил пользования тепловой энергией решением Верховного Суда РФ от 30.06.1999 N ГКПИ 99-491 признан недействительным (незаконным).

За потребление тепловой энергии в паре и в горячей воде без разрешения энергоснабжающей организации сверх установленных договором максимальных часовых нагрузок по каждому параметру теплоносителя и источнику теплоснабжения потребитель оплачивает энергоснабжающей организации пятикратную стоимость, включая тарифную, за количество тепловой энергии, потребленной сверх разрешенной договором максимальной часовой нагрузки.

9.2.4. Если на ТЭЦ при существующей мощности нет достаточного количества отборного пара, что вынуждает энергоснабжающую организацию предлагать потребителю для удовлетворения его нужд дополнительно острый пар, расчет с потребителем ведется раздельно за острый и отборный пар. При отказе потребителя пользоваться острым паром договор на отпуск тепловой энергии в паре заключается только на то количество отборного пара, которым станция в состоянии обеспечить потребителя.

Если на ТЭЦ отсутствуют турбины с отбором пара необходимых для потребителя параметров и для удовлетворения его потребности станция вынуждена перегревать отборный пар до необходимых параметров, расчет за такой пар производится как за острый.

9.2.5. При отпуске потребителю, без его согласия, острого или редуцированного пара вместо отборного пара, предусмотренного договором, расчеты с потребителем производятся по тарифу для отборного пара.

9.2.6. При возврате потребителем мятого пара на станцию энергоснабжающая организация оплачивает принятый пар по стоимости отборного пара соответствующих параметров по прейскуранту N 09-01 с коэффициентом 0,5.

9.2.7. При обнаружении потребителем неправильности в показаниях контрольно - измерительных приборов или в подсчете энергоснабжающей организацией расхода тепла, потребитель должен в недельный срок заявить об этом энергоснабжающей организации.

Энергоснабжающая организация обязана в 10-дневный срок (со дня заявления потребителя) проверить контрольно - измерительные приборы или правильность произведенных по ним подсчетов и о результатах проверки сообщить потребителю.

9.2.8. В случае неправильности показаний контрольно - измерительных приборов энергоснабжающая организация обязана произвести соответствующий пересчет расхода тепловой энергии за последний расчетный период.

Перерасчет производится применительно к показаниям исправленных или вновь установленных приборов учета за последний расчетный период при выписке очередного платежного документа с учетом потребления теплоэнергии в текущем расчетном периоде.

9.2.9. Отклонения в показаниях контрольно - измерительных приборов считаются допустимыми и не влекут по ним пересчета, если указанные отклонения не превышают норм, установленных Государственным комитетом СССР по стандартам.

Если расход теплоносителя по показанию прибора оказался меньше 30% максимального значения шкалы и при этом отсутствуют приборы учета пониженного расхода, в расчет принимается расход, равный 30% максимального значения шкалы прибора.

9.2.10. Подача заявления о проведении проверки контрольно - измерительных приборов учета не освобождает потребителя от оплаты за потребленную им тепловую энергию в установленный срок.

9.2.11. За самовольное подключение систем теплопотребления или подключение их до приборов учета потребитель уплачивает энергоснабжающей организации 5-кратную стоимость, включая тарифную за тепловую энергию, потребленную этими системами. Оплата производится с момента последней проверки потребителя (а для отопительных установок - с начала отопительного сезона до момента обнаружения самовольного подключения), но не более срока исковой давности.

Отказ потребителя от подписи акта не освобождает его от оплаты в установленном порядке.

(п. 9.2.11 в ред. Приказа Минэнерго СССР от 23.12.88 N 685)

### 9.3. Определение количества тепловой энергии в горячей

воде, отпускаемой потребителям, и порядок расчетов

9.3.1. Количество тепловой энергии в горячей воде, отпускаемой потребителю, определяется как произведение весового количества воды на ее теплоемкость и разность температур подающей и обратной сетевой воды.

При открытой системе водоразбора количество тепловой энергии в горячей воде, отпускаемой потребителю, определяется как произведение весового количества воды на ее теплоемкость и разность температур горячей - подающей и исходной воды, температура последней принимается среднемесячная.

9.3.2. При пользовании тепловой энергией в горячей воде потребитель обязан возвращать обратную сетевую воду с температурой, не превышающей ее значения по графику.

Температура подающей сетевой воды для тепловой сети и потребителя задается энергосистемой на основании прогнозов метеостанции о температуре наружного воздуха и в соответствии с принятым температурным графиком регулирования.

Регулирование отпуска тепла производится 2 раза в сутки - при разнице наружных температур дня и ночи 8 град. C и более и один раз в сутки при колебании температуры менее 8 град. C.

При регулировании должна быть предусмотрена возможность снижения в ночное время температуры подающей воды, используемой на бытовые нужды и в системе отопления общественных зданий, а также по сокращению подачи ее на промышленные предприятия в нерабочие дни.

9.3.3. При превышении потребителем среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на 3 град. C против графика, энергоснабжающая организация, при условии соблюдения среднесуточной температуры подающей сетевой воды с отключением не более +- 3 град. C, вправе: снизить отпуск или полностью прекратить подачу тепловой энергии потребителю, либо произвести расчет за отпущенную теплоэнергию по температурному перепаду, предусмотренному графиком, рассчитанному энергосистемой для потребителей и приложенному к договору.

9.3.4. Теплоэнергия, отпущенная потребителю сверх количества, соответствующего установленному температурному графику, при температуре подающей сетевой воды, превышающей график более чем на 3 град. C, потребителем не оплачивается, если это не было обусловлено предварительной договоренностью между потребителем и энергоснабжающей организацией.

Потребитель, осуществляющий мероприятия, направленные на более полное использование тепла, получаемого от ТЭЦ, и снижающий тем самым температуру обратной сетевой воды ниже температуры, предусмотренной графиком, не оплачивает энергоснабжающей организации за то количество тепловой энергии, которое он использовал за счет такого снижения.

9.3.5. Расчеты за тепловую энергию, отпускаемую потребителям в горячей воде с температурой 40 - 45 град. C за счет разных способов утилизации тепла, производятся по тарифу за горячую воду со скидкой 50%. Для потребителей четвертой группы указанная скидка учтена в тарифе.

9.3.6. При открытой системе горячего водоснабжения, если величина водоразбора не превышает разрешенную, зафиксированную в договоре, потребитель обязан дополнительно оплатить стоимость полученной исходной воды и расходы по ее химической очистке в следующем порядке: потребители первой и второй групп прейскуранта - по тарифу, установленному соответствующей энергосистемой, исходя из плановой себестоимости получения и приготовления химически очищенной или обессоленной воды в среднем по энергосистеме и нормативного уровня рентабельности, но не более 20% к себестоимости (эти тарифы устанавливаются энергосистемой, как правило, на срок не менее чем на 5 лет); потребители третьей и четвертой групп прейскуранта - по тарифу, фактически действовавшему в 1981 году.

Абзац 1 пункта 9.3.7 Правил пользования тепловой энергией решением Верховного Суда РФ от 30.06.1999 N ГКПИ 99-491 признан недействительным (незаконным).

9.3.7. При превышении потребителем зафиксированной в договоре величины водоразбора или в случае превышения расхода сетевой воды на подпитку тепловых сетей против установленных договором максимальных часовых величин, либо при наличии самовольного водоразбора сетевой воды потребитель оплачивает энергоснабжающей организации пятикратную стоимость воды, включая тарифную, в соответствии с порядком, изложенным в прейскуранте N 09-01 и § 9.3.6.

Величина сверхнормативной утечки теплоносителя определяется энергоснабжающей организацией и фиксируется в акте в присутствии потребителя.

Оплата производится потребителем за период с момента последней проверки, но не более срока исковой давности.

Отказ потребителя от подписи акта не освобождает его от оплаты в установленном порядке.

### 9.4. Определение количества конденсата, возвращаемого

потребителями, и порядок расчетов

9.4.1. При пользовании тепловой энергией в паре для целей отопления, вентиляции и горячего водоснабжения потребители обязаны возвращать энергоснабжающей организации не менее 95% конденсата, а при пользовании паром для целей технологии - в количестве и качестве, обусловленных договором.

Норма возврата конденсата в процентах от весового количества потребляемого пара и его качество определяются сторонами при заключении договора.

Количество конденсата, которое потребитель обязан возвратить на ТЭЦ, устанавливается в соответствии с проектными данными систем теплопотребления, пароконденсатным балансом предприятия и с учетом уже достигнутых результатов по возврату конденсата, а также имеющихся резервов.

Энергоснабжающая организация вправе предлагать потребителю, в порядке энергонадзора, выполнить мероприятия, направленные на увеличение возврата конденсата и устанавливать срок их выполнения.

По истечении установленного срока норма возврата конденсата потребителю увеличивается с учетом предложенных мероприятий и внесением соответствующих изменений в действующий договор.

9.4.2. Возвращаемый потребителем конденсат должен соответствовать количеству и качеству, обусловленным договором.

Количество и качество конденсата, возвращаемого потребителем, определяются на электростанции (котельной).

Качество производственного конденсата, используемого для питания котлов на действующих электростанциях (котельных), не имеющих конденсатоочисток, или имеющих конденсатоочистку, которая не обеспечивает очистку конденсата до норм питательной воды, должно быть таким, чтобы его смесь с другими составляющими соответствовала нормам питательной воды для данных котлов.

Количество производственного конденсата, используемого для питания котлов на действующих электростанциях (котельных), оборудованных конденсатоочистками, обеспечивающими очистку всего конденсата до норм питательной воды, или для вновь проектируемых электростанций, должно соответствовать требованиям, указанным в "Нормах технологического проектирования тепловых электростанций и тепловых сетей".

9.4.3. Кроме оплаты тепловой энергии по тарифу (прейскурант N 09-01) потребители, получающие тепловую энергию в паре, возмещают энергоснабжающей организации затраты, связанные с невозвратом конденсата.

За количество конденсата, не возвращенного в пределах договорных норм, потребитель оплачивает в одинарном размере и пятикратную стоимость, включая тарифную, за количество конденсата, не возвращенного против договорной нормы, в следующем порядке: потребители первой и второй групп прейскуранта N 09-01 - по тарифу, установленному соответствующей энергосистемой, исходя из плановой себестоимости получения и приготовления обессоленной воды в среднем по энергосистеме и нормативного уровня рентабельности, но не более 20% к себестоимости (эти тарифы устанавливаются энергосистемой, как правило, на срок не менее чем на 5 лет); потребители третьей и четвертой групп - по тарифу, фактически действовавшему в 1981 году.

9.4.4. В случае, когда количество конденсата, возвращенного потребителем, превышает договорные обязательства, при соблюдении установленного договором качества конденсата, энергоснабжающая организация предоставляет потребителю льготу в виде скидки с оплачиваемой суммы за тепловую энергию в размере двухкратной стоимости конденсата, возвращенного сверх количества, обусловленного договором.

Указанная льгота предоставляется потребителю за счет и в пределах сумм, полученных энергоснабжающей организацией за недовозврат конденсата в течение года.

9.4.5. При поступлении на электростанцию конденсата, качество которого не соответствует договорным условиям, энергоснабжающая организация вводит поправочный коэффициент к количеству возвращенного конденсата: в случае использования конденсата для питания испарителей, паропреобразователей или подпитки теплосети - 0,8, а при приеме конденсата на доочистку, водоочистку - 0,5. При отсутствии технической возможности использования загрязненного конденсата последний выпускается в дренаж.

Сдренированный конденсат считается не сданным потребителем.

Количество тепловой энергии с возвращенным конденсатом также подсчитывается потребителю, исходя из зачтенного энергоснабжающей организацией количества конденсата.

При повышенной загрязненности конденсата целесообразность его очистки на электростанциях (котельных) или у потребителя определяется на основании технико - экономического расчета.

При этом во всех случаях доочистка конденсата производится за счет потребителя.

Возвращенный конденсат, не удовлетворяющий по своему качеству договорным условиям и не использованный на электростанции, приравнивается к невозврату.

9.4.6. Отдельные потребители с малым расходом пара, и в случае дорогостоящей очистки конденсата, могут быть освобождены энергоснабжающей организацией от возврата конденсата при условии представления технико - экономического расчета и полного использования конденсата на собственные нужды.

В случае, если вблизи потребителя проходят водяные тепловые сети энергоснабжающей организации, потребитель обязан перевести нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения с пара на горячую воду.

9.4.7. В случае возникновения разногласий между энергоснабжающей организацией и потребителем в части установления количества и качества возвращаемого конденсата проводится техническая экспертиза. Техническая экспертиза собирается потребителем при участии сторон и с привлечением представителей незаинтересованных организаций в срок не позднее двух месяцев после оформления протокола разногласий между потребителем и энергоснабжающей организацией.

Если после проведения технической экспертизы стороны не придут к соглашению, окончательное решение по количеству и качеству конденсата принимается Главным управлением государственного энергетического надзора.

### 9.5. Порядок предъявления и оплаты платежных документов

за тепловую энергию

9.5.1. Расчеты за тепловую энергию, отпущенную промышленным потребителям, оптовым потребителям - перепродавцам и другим потребителям, производятся по платежным требованиям энергоснабжающей организации в безакцептном порядке два - три раза в расчетный период (месяц):

промежуточные расчеты - за потребление тепловой энергии в первой и во второй декадах месяца (или в первой половине месяца); окончательный расчет производится в первых числах периода, следующего за расчетным, по показаниям расчетных приборов учета с исключением расхода тепловой энергии, предъявленного по промежуточным платежам.

Энергоснабжающей организации предоставлено право по согласованию с плательщиком устанавливать более короткие или длинные периоды расчета.

Длительность расчетного периода и сроки платежей фиксируются в договоре на пользование теплоэнергией.

9.5.2. Расчеты за тепловую энергию плательщиков с энергоснабжающей организацией могут производиться в порядке плановых платежей.

Величина плановых платежей, сроки и форма их оплаты устанавливаются в договоре на пользование тепловой энергией.

Плановые платежи производятся платежными поручениями плательщика или платежными требованиями энергоснабжающей организации (с разрешения руководителя учреждения банка).

В случае отсутствия поступления средств на счет энергоснабжающей организации от плательщика (при расчетах платежными поручениями) в установленные сроки энергоснабжающая организация имеет право взыскать с плательщика причитающуюся сумму в безакцептном порядке предъявлением в банк платежного требования.

9.5.3. У плательщиков (объединенных плательщиков), имеющих расчетные счета в банках, взимание платы за отпущенную тепловую энергию производится путем безакцептного списания с указанных счетов не позднее, чем на следующий день по поступлении платежного документа.

Энергоснабжающая организация может по согласованию с плательщиком объединить в одном платежном документе оплату за электрическую и тепловую энергию.

9.5.4. Скидки и надбавки к тарифу на тепловую энергию за возврат конденсата учитываются в окончательном расчете.

9.5.5. При отказе от оплаты потребленной тепловой энергии в виде неосновательного полного или частичного отказа от акцепта платежного требования, а также при уклонении от оплаты при других формах расчетов потребитель уплачивает энергоснабжающей организации штраф в размере 5% суммы, от уплаты которой он отказался (уклонился).

(п. 9.5.5 в ред. Приказа Минэнерго СССР от 23.12.88 N 685)

9.5.6. Независимо от права взыскания пени, за энергоснабжающей организацией сохраняется право (в случае неоплаты платежного документа по истечении 14 дней со дня его предъявления) прекращения отпуска тепловой энергии потребителю за неуплату после предупреждения, на срок до погашения задолженности.

Применение этой санкции к промышленным, коммунальным и транспортным предприятиям производится энергоснабжающей организацией с обязательным предупреждением их о введении ограничения за день, а об отключении - за три дня, для остальных потребителей предупреждением служит специальная надпись на подаваемых платежных документах и никаких дополнительных предупреждений со стороны энергоснабжающей организации не требуется.

9.5.7. При отпуске тепловой энергии для отопления и горячего водоснабжения жилых домов государственного фонда, а также жилищного фонда кооперативных и общественных организаций (включая дома ЖСК) расчеты энергоснабжающих организаций осуществляются не с отдельными квартиросъемщиками (членами, пайщиками ЖСК и т.д.), а с органами жилищно - коммунального хозяйства, осуществляющими эксплуатацию жилищного фонда (ЖЭК, домоуправления, ЖСК и т.д.).

9.5.8. Персональные пенсионеры, инвалиды Отечественной войны I, II и III группы и семьи погибших военнослужащих пользуются скидкой в размере 50% от тарифной стоимости тепловой энергии, независимо от того, кто из членов семьи является ответственным квартиросъемщиком.

Начальник

Государственной инспекции

по энергетическому надзору

С.И.ВЕСЕЛОВ

## Приложение 1

к Правилам пользования

тепловой энергией

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ В ПАРЕ

город                                  "__" ______________ 19__ г.

Мы, нижеподписавшиеся: Районное энергоуправление _____________

____________, именуемое     в     дальнейшем     "Энергоснабжающая

организация", в  лице _________________ предприятия "Энергонадзор"

(должность)

_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________

_________________________________________________________________,

с одной стороны, и предприятие __________________________________,

(полное наименование, министерство)

именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице _________________________

(должность)

_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________,

с другой  стороны,  заключили  настоящий  договор  об  отпуске   и

потреблении тепловой энергии в паре.

1. Стороны обязуются руководствоваться действующими Правилами пользования электротепловой энергией Министерства энергетики и электрификации СССР.

2. Энергоснабжающая организация обязана отпустить "Абоненту" тепловую энергию в паре в соответствии с установленными ему планами теплопотребления в период с _____________ 19__ г. по _____________ 19__ г. ____________ Гкал (Гигакалорий) с максимумом тепловой нагрузки ________ Гкал/ч, т/ч пара, из них:

а) на технологические нужды _______ Гкал/ч, т/ч;

б) на отопление _________ Гкал/ч, т/ч при Тн. в _____ град. C;

в) на вентиляцию ________ Гкал/ч, т/ч при Тн. в _____ град. C;

г) на горячее водоснабжение ________ Гкал/ч.

3. Количество тепловой энергии, подаваемой "Абоненту" для целей отопления и вентиляции, определяется в зависимости от температуры наружного воздуха, а для технологических целей и бытовых нужд - прилагаемым суточным и квартальным графиком нагрузки, согласованным с энергоснабжающей организацией, со следующей разбивкой:

┌───────────┬─────────────────────────────────┬───────┬───────────┬─────────┐

│ Квартал   │Характеристика пара в коллекторах│Кол-во │Максималь- │ Отпуск  │

│           │               ТЭЦ               │ подав.│ный отпуск,│за сутки │

│           ├───────────┬─────────┬───────────┤ тепла,│ Гкал/час  │не более │

│           │вид (отбор-│давление │температу- │  Гкал ├────┬──────┤Гкал/сут.│

│           │ный, реду- │с откло- │ра с откло-│       │Гкал│период│         │

│           │цированный,│нением,  │нением,    │       │----│      │         │

│           │острый)    │кгс/см2  │град. C    │       │час │      │         │

├───────────┼───────────┼─────────┼───────────┼───────┼────┼──────┼─────────┤

│     1     │     2     │    3    │     4     │   5   │ 6  │  7   │    8    │

├───────────┼───────────┴─────────┴───────────┴───────┴────┴──────┴─────────┤

│I квартал  │                                                               │

│  январь   │                                                               │

│  февраль  │                                                               │

│  март     │                                                               │

│II квартал │                                                               │

│  апрель   │                                                               │

│  май      │                                                               │

│  июнь     │                                                               │

│III квартал│                                                               │

│  июль     │                                                               │

│  август   │                                                               │

│  сентябрь │                                                               │

│IV квартал │                                                               │

│  октябрь  │                                                               │

│  ноябрь   │                                                               │

│  декабрь  │                                                               │

└───────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┘

Всего за указанное время ____________ Гкал.

4. Давление и температура подаваемого пара:

───────────────────┬───────────┬───────────────────┬──────────────

Характеристика пара│Место изме-│Давление с отклоне-│Температура с

(вид, давление,  │рения      │нием, кгс/см2      │ отклонением,

темпер.)      │           │                   │    град. C

───────────────────┴───────────┴───────────────────┴──────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Указанные показатели давления и температуры пара обеспечиваются "Энергоснабжающей организацией" при соблюдении "Абонентом" нагрузок, указанных в параграфах 1 и 2.

При повышении "Абонентом" обусловленного настоящим договором максимума, а также при понижении нагрузки ниже чем ______ т/час "Энергоснабжающая организация" не несет ответственности за колебания давления, температуры, а также нормальную подачу пара "Абоненту".

5. "Абонент" обязан возвращать на электростанцию (котельную) конденсат в зависимости от весового количества подаваемого ему пара в следующих размерах:

─────────────────┬────────────────────────────────────────────────

│        % возврата конденсата по месяцам

─────────────────┼───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬────┬───┬───┬───┬───

│ I │ II│III│ IV│ V │ VI│VII│VIII│ IX│ X │ XI│XII

─────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────┴───┴───┴───┴───

Установленный %

возврата конден-

сата

──────────────────────────────────────────────────────────────────

Режим перекачки конденсата (указать - "непрерывный" или дать график по времени возврата конденсата).

Качество производственного конденсата должно соответствовать следующим требованиям:

─────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────────

│  Единицы  │  Качество  │ Качество пара

│ измерения │ конденсата │   по тем же

│           │            │  показателям

─────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────────

Показатель                               Норма      Норма и выше

1. Жесткость              мкг-экв/кг

2. Содержание соединений

железа в пересчете

на Fe

не более               мг/кг

3. Содержание масла       мкг/кг

и т.д.

──────────────────────────────────────────────────────────────────

6. Качество конденсата, возвращаемого "Абонентом", определяется на электростанции (котельной).

При поступлении на электростанцию конденсата, качество которого не соответствует договорным условиям, "Энергоснабжающая организация" вводит поправочный коэффициент к количеству возвращенного конденсата: в случае использования конденсата на питание испарителей и паропреобразователей - 0,8, а при приеме на доочистку, водоочистку - 0,5. При отсутствии технической возможности использования загрязненного конденсата последний выпускается в дренаж.

Сдренированный конденсат считается не сданным "Абонентом".

7. Количество отпущенного "Абоненту" пара подсчитывается по _______________, установленным ___________________________________ _________________________________________________________________.

Температура и давление пара определяются по __________________ _________________________________________________________________, установленным ____________________________________________________ конденсата по ___________________________________________________, установленным ___________________________________________________.

8. За отпущенную тепловую энергию "Абонент" оплачивает "Энергоснабжающей организации":

а) за каждую отпущенную Гкал по параметрам пара:

─────────────────────┬───────────────────────┬────────────────────

Вид пара (отборный  │Давление с отклонением,│Стоимость отпущенной

редуцированный,   │        кгс/см2        │ 1 Гкал (руб., коп.)

острый)       │                       │

─────────────────────┴───────────────────────┴────────────────────

──────────────────────────────────────────────────────────────────

б) за потребление тепловой энергии в паре без разрешения "Энергоснабжающей организации" сверх установленных договором максимальных часовых нагрузок по каждому параметру и источнику теплоснабжения "Абонент" оплачивает "Энергоснабжающей организации" пятикратную стоимость, включая тарифную, за количество тепловой энергии, потребленной сверх разрешенной договором максимальной часовой нагрузки;

в) за количество конденсата, не возвращенного в пределах договорных норм, потребитель оплачивает в одинарном размере и пятикратную стоимость, включая тарифную, за количество конденсата, не возвращенного против договора в следующем порядке: потребители первой и второй групп прейскуранта N 09-01 - по тарифу, установленному соответствующей энергосистемой, исходя из плановой себестоимости получения и приготовления обессоленной воды в среднем по энергосистеме и нормативного уровня рентабельности, но не более 20% к себестоимости (эти тарифы устанавливаются энергосистемой, как правило, на срок не менее чем 5 лет), потребители третьей и четвертой групп прейскуранта - по тарифу, фактически действовавшему в 1981 году.

В случае, когда количество конденсата, возвращаемого потребителем, превышает договорные обязательства, при соблюдении установленного договором качества конденсата, энергоснабжающая организация предоставляет абоненту льготу в виде скидки с оплачиваемой суммы за тепловую энергию в размере двухкратной стоимости конденсата, возвращенного сверх количества, обусловленного договором.

9. Годовой отпуск тепловой энергии "Абоненту" определяется, ориентировочно, в размере _____ Гкал на сумму _____ руб.

Годовой отпуск тепловой энергии "Абоненту", включая субабонентов, определяется, ориентировочно, в размере _________ Гкал на сумму ____________ руб.

Данные о субабонентах прилагаются к настоящему договору.

10. Оплата за тепловую энергию производится путем безакцептного списания с расчетного (текущего) счета "Абонента - Плательщика" N ________ в отделении банка.

Промежуточные расчеты (плановые расчеты) _____________________ __________________________________________________________________

Окончательный расчет (на конец расчетного периода) ___________ __________________________________________________________________

Дата снятий "Абонентом" показаний приборов учета и способ передачи их "Энергоснабжающей организации" _______________________ __________________________________________________________________ _________________________________________________________________.

11. Границы ответственности за состояние и обслуживание систем теплопотребления устанавливаются актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей (эксплуатационной ответственности сторон) N _____ от "__" ____________ 19__ г., приложенным к настоящему договору.

12. Для проведения  ремонтов  тепловой  сети "Энергоснабжающей

организации" "Абонент" будет отключен (ограничен) в ______________

(месяц)

_________________________________________________________________.

(продолжительность)

13. Все имущественные споры по настоящему договору разрешаются в соответствующих судебных и арбитражных органах.

По разногласиям в части количества теплопотребления, максимальных часовых нагрузок, количества и качества возвращаемого конденсата решение выносится в Энергоуправлении или Главном управлении энергетического надзора.

14. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 199_ г., вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.

При продлении договора количество отпускаемой тепловой энергии, максимальные часовые нагрузки принимаются в соответствии с заблаговременно согласованной с "Энергоснабжающей организацией" заявкой "Абонента" на соответствующий год.

При отсутствии такой согласованной заявки указанные данные на новый срок принимаются "Энергоснабжающей организацией" в соответствии с ранее обусловленным договором.

15. Для постоянной связи с "Энергоснабжающей организацией" и согласования различных вопросов, связанных с отпуском и прекращением подачи тепловой энергии, "Абонент" выделяет своего ответственного уполномоченного в лице тов. ______________________, телефон ___________________.

16. Юридические адреса сторон и их расчетные счета:

"Энергоснабжающей организации" _______________________________ _________________________________________________________________;

"Абонента - Плательщика": ____________________________________ __________________________________________________________________

17. Данный договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у "Энергоснабжающей организации", а другой - у "Абонента".

Подписи сторон:

Энергоснабжающая организация        Абонент

____________________________        __________________________

М.П. Энергоснабжающей               М.П. Абонента

организации

## Приложение 2

к Правилам пользования

тепловой энергией

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

город                                     "__" ___________ 19__ г.

Мы, нижеподписавшиеся: Районное энергоуправление _____________

__________________________________________, именуемое в дальнейшем

"Энергоснабжающая организация", в лице ___________________________

(должность)

__________________________________________________________________

предприятия "Энергонадзор"

_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ________________________________________

_________________________________________________________________,

с одной стороны, и предприятие __________________________________,

(полное наименование, министерство)

именуемое в дальнейшем "Абонент", в лице _________________________

(должность)

_________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________,

с другой   стороны,  заключили  настоящий  договор  об  отпуске  и

потреблении тепловой энергии в горячей воде.

1. Стороны обязуются руководствоваться действующими Правилами пользования тепловой энергией Министерства энергетики и электрификации СССР.

2. "Энергоснабжающая организация" обязана отпустить "Абоненту" тепловую энергию в горячей воде в соответствии с установленным ему планом теплопотребления в период с _____________ 19__ по ____________ 19__ Гкал (Гигакалорий) с максимумом тепловой нагрузки ___________ Гкал/ч, из них:

а) на технологические нужды _________ Гкал/ч,

б) на горячее водоснабжение _________ Гкал/ч,

в) на отопление __________ Гкал/ч, при Тн. ________;

г) на вентиляцию _________ Гкал/ч, при Тн.в _______.

3. Количество тепловой энергии, подаваемой "Энергоснабжающей организацией" "Абоненту", для целей отопления и вентиляции устанавливается в зависимости от температуры наружного воздуха, а подаваемой для нужд горячего водоснабжения и технологических целей устанавливается по представленному "Абонентом" суточному графику нагрузки, согласованному с "Энергоснабжающей организацией", со следующей разбивкой по кварталам:

в I кв. ________ Гкал, при максимальном часовом отпуске не более _____ Гкал/ч и не более _______ Гкал в сутки; в т.ч. январь ______ Гкал, февраль _______ Гкал, март ________ Гкал.

во II кв. _______ Гкал, при максимальном часовом отпуске не более ___ Гкал/ч и не более ___ Гкал в сутки; в т.ч. апрель ________ Гкал, май _______ Гкал, июнь _______ Гкал.

в III кв. ________ Гкал, при максимальном часовом отпуске не более ________ Гкал/ч и не более ______ Гкал в сутки; в т.ч. июль ______ Гкал, август ______ Гкал, сентябрь ____ Гкал.

в IV кв. ________ Гкал при максимальном часовом отпуске не более ________ Гкал/ч не более ________ Гкал в сутки, в т.ч. октябрь ______ Гкал, ноябрь ______ Гкал, декабрь _____ Гкал.

Всего за указанное время ______ Гкал.

3. "Энергоснабжающая организация" поддерживает среднесуточную температуру подающей сетевой воды на коллекторах станций в соответствии с прилагаемым температурным графиком ______ град. C с отклонением не более +- 3 град. C.

"Абонент" обязуется соблюдать:

а) расход сетевой воды не более расчетной величины ______ мЗ/ч;

б) максимальный водоразбор из тепловой сети ________ мЗ/ч;

в) норму утечки сетевой воды не более ______ мЗ/ч;

г) среднесуточную температуру обратной сетевой воды не выше 3 град. C против температурного графика.

Установка максимального расхода сетевой воды регулятором расхода или задвижкой производится исключительно "Энергоснабжающей организацией". Замена сопел в элеваторе производится по согласованию с "Энергоснабжающей организацией".

4. Давление в обратной магистрали на вводе "Абонента" должно обеспечивать полный залив местной системы, в случае давления ниже требуемого "Абонент" устанавливает на тепловом вводе регулятор давления.

5. Учет отпускаемой теплоэнергии производится по _______, установленным на тепловом вводе "Абонента" в соответствии с "Инструкцией по учету отпуска тепла электростанциями и предприятиями тепловых сетей".

Приборы учета пломбируются в установленном порядке.

При отсутствии приборов учета количество отпускаемой тепловой энергии "Абоненту" рассчитывается "Энергоснабжающей организацией" по среднесуточному температурному перепаду и максимальному расходу сетевой воды, указанному в договоре.

При превышении "Абонентом" среднесуточной температуры обратной сетевой воды более чем на 3 град. C против графика "Энергоснабжающая организация", при условии соблюдения среднесуточной температуры подающей сетевой воды с отклонением не более +- 3 град. C, вправе: снизить отпуск или полностью прекратить подачу тепловой энергии "Абоненту", либо произвести расчет за отпущенную теплоэнергию по температурному перепаду, предусмотренному графиком, рассчитанному энергосистемой для потребителей и приложенному к договору.

6. "Абонент" несет ответственность за сохранность установленных на теплофикационном вводе приборов учета и автоматики и гарантирует их нормальную работу.

"Абонент" обязуется проводить ежегодно ремонт и наладку оборудования, контрольно - измерительных приборов и местных систем под контролем "Энергоснабжающей организации".

7. За отпущенную теплоэнергию "Абонент" оплачивает "Энергоснабжающей организации":

а) ________ руб. за каждую отпускаемую Гкал;

б) при заполнении сетевой водой тепловых сетей и систем, если величина водоразбора не превышает разрешенную, зафиксированную в договоре, "Абонент" обязан дополнительно оплатить стоимость полученной исходной воды и расходы по ее химической очистке в следующем порядке: потребители первой и второй групп прейскуранта N 09-01 - по тарифу, установленному соответствующей энергосистемой, исходя из плановой себестоимости получения и приготовления химически очищенной или обессоленной воды в среднем по энергосистеме и нормативного уровня рентабельности, но не более 20% к себестоимости (эти тарифы устанавливаются энергосистемой, как правило, на срок не менее чем на 5 лет); потребители третьей и четвертой групп - по тарифу, фактически действовавшему в 1981 году;

в) за потребление тепловой энергии в горячей воде без разрешения "Энергоснабжающей организации" сверх установленных договором (§ 2) максимальных часовых нагрузок, "Абонент" оплачивает "Энергоснабжающей организации" пятикратную стоимость, включая тарифную, за количество тепловой энергии, потребленной сверх разрешенной договором максимальной часовой нагрузки;

г) за тепловые потери на участке

__________________________________________________________________ в размере Гкал.

8. Годовой отпуск тепловой энергии "Абоненту" определяется ориентировочно, в размере ______ Гкал на сумму ______ руб.

Годовой отпуск тепловой энергии "Абоненту", включая субабонентов, определяется, ориентировочно, в размере ______ Гкал на сумму _______ руб.

Данные о субабонентах прилагаются к настоящему договору.

9. Оплата за тепловую энергию производится путем безакцептного списания с расчетного (текущего счета) "Абонента - Плательщика" N _____ в отделении банка.

Промежуточные расчеты (плановые расчеты)

__________________________________________________________________

Окончательный расчет (на конец расчетного периода)

__________________________________________________________________

Дата снятия "Абонентом" показаний приборов учета и способов передачи их "Энергоснабжающей организации"

__________________________________________________________________ __________________________________________________________________

10. Границы ответственности за состояние и обслуживание тепловых сетей устанавливаются актом разграничения балансовой принадлежности тепловых сетей (эксплуатационной ответственности сторон) N ______ от "__" _______ 19__ г.

11. Для проведения ремонтов  тепловой  сети  "Энергоснабжающей

организации" "Абонент" будет отключен (ограничен) в ______________

__________________________________________________________________

месяц

__________________________________________________________________

продолжительность

__________________________________________________________________

12. Все имущественные споры по настоящему договору разрешаются в соответствующих судебных и арбитражных органах.

По разногласиям в части количества теплопотребления, максимальных часовых нагрузок, расхода сетевой воды, максимального водоразбора и нормы утечки, решение выносится в Энергоуправлении или Главном управлении энергетического надзора.

13. Настоящий договор заключается на срок по 31 декабря 19__ года, вступает в силу со дня его подписания и считается ежегодно продленным, если за месяц до окончания срока не последует заявления одной из сторон об отказе от настоящего договора или его пересмотре.

При продлении договора количество отпускаемой тепловой энергии, максимальная часовая нагрузка, расход сетевой воды, максимальный водоразбор и норма утечки принимаются в соответствии с заблаговременно согласованной с "Энергоснабжающей организацией" заявкой "Абонента" на соответствующий год. При отсутствии такой согласованной заявки указанные данные на новый срок принимаются "Энергоснабжающей организацией" в соответствии с ранее обусловленными договором.

14. Для постоянной связи с "Энергоснабжающей организацией" и согласования различных вопросов, связанных с отпуском и прекращением подачи тепловой энергии, "Абонент" выделяет своего ответственного уполномоченного в лице тов. _______ тел. ______.

15. Юридические адреса сторон и их расчетные счета:

"Энергоснабжающей организации" _______________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

"Абонента" - "Плательщика": __________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

16. Данный договор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у "Энергоснабжающей организации", а другой - у "Абонента".

Подписи:

Энергоснабжающая                      Абонент

организация

____________________                  ________________________

М.П. Энергоснабжающей                 М.П. Абонента

организации

## Приложение

к Правилам пользования

электрической и тепловой

энергией

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ,

УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ПРАВИЛАХ ПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИЕЙ

(в ред. Приказа Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)

1. Приемник электрической  - Установка          или        прибор,

(тепловой) энергии        предназначенный    для    приема    и

использования           электрической

(тепловой) энергии.

2. Потребитель             - Предприятие,             организация,

электрической             учреждение,            территориально

(тепловой) энергии        обособленный цех,  объект,  площадка,

строение,    квартира     и     т.п.,

присоединенные     к    электрическим

(тепловым)   сетям   и   использующие

энергию     с    помощью    имеющихся

приемников  электрической  (тепловой)

энергии.

3. Абонент                 - Потребитель,          непосредственно

энергоснабжающей          присоединенный         к        сетям

организации               энергоснабжающей организации, имеющий

с      ней     границу     балансовой

принадлежности          электрических

(тепловых)  сетей,  право  и  условия

пользования электрической  (тепловой)

энергией     которого     обусловлены

договором            энергоснабжающей

организации  с  потребителем  или его

вышестоящей организацией.

Для    бытовых      потребителей  -

квартира, строение     или     группа

территориально объединенных  строений

личной собственности.

4. Субабонент              - Потребитель,          непосредственно

энергоснабжающей          присоединенный к        электрическим

организации               (тепловым)      сетям        абонента

энергоснабжающей    организации     и

имеющий с ним договор на  пользование

электрической (тепловой) энергией.

5. Плательщик              - Абонент,    имеющий     договор     с

энергоснабжающей организацией       и

оплачивающий за          потребленную

электрическую (тепловую)   энергию  и

мощность.

6. Граница     балансовой  - Точка     раздела       электрической

принадлежности            (тепловой)       сети           между

электрической             энергоснабжающей организацией       и

(тепловой) сети           абонентом, определяемая по балансовой

принадлежности          электрической

(тепловой) сети.

7. Точка   учета  расхода  - Точка     схемы      электроснабжения

электрической             (теплоснабжения), в которой с помощью

(тепловой) энергии        измерительного прибора    (расчетного

счетчика, системы  учета,  тепломера,

водомера и  т.п.)  или  иным  методом

определяются величины         расхода

электрической (тепловой)   энергии  и

мощности, используемые            при

коммерческих расчетах.

Точка учета  соответствует  границе

балансовой             принадлежности

электрической (тепловой) сети.

8. Расчетный прибор учета  - Прибор   учета,  система  учета,   на

электрической             основании показаний которого в  точке

(тепловой)  энергии  и    учета определяется   расход   энергии

мощности                  абонентом (субабонентом),  подлежащий

оплате.

9. Контрольный     прибор  - Прибор    учета,     на     основании

учета                     показаний  которого  в  данной  точке

сети определяется  величина   расхода

энергии, используемая     с     целью

контроля.

10. Присоединенная         - Суммарная  мощность  присоединенных к

мощность потребителя     электрической сети    трансформаторов

потребителя, преобразующих энергию на

рабочее (непосредственно     питающее

токоприемники) напряжение,          и

электродвигателей напряжением    выше

1000 В.

В тех   случаях,   когда    питание

электроустановок         потребителей

производится от  трансформаторов  или

низковольтных сетей  энергоснабжающей

организации, за       "присоединенную

мощность" потребителя     принимается

разрешенная к использованию мощность,

размер которой        устанавливается

энергоснабжающей организацией       и

указывается в   договоре   на  отпуск

электрической энергии.

Примечание. При выборе тарифа для промышленных и  приравненных

к  ним  потребителей (одноставочного - при присоединенной мощности

менее  750  кВА  и  двухставочного  -  750  кВА  и   выше)   общая

присоединенная  мощность абонента уменьшается на величину нагрузки

потребителей одноставочного тарифа,  питающихся от трансформаторов

абонента.

11. Расчетный период       - Период   времени,  за  который должна

быть учтена  и  оплачена  абонентом -

плательщиком             потребленная

электрическая (тепловая)  энергия   и

мощность.

12. Промежуточный расчет   - Частичная      оплата     абонентом -

плательщиком за  потребленную энергию

и мощность   в   течение   расчетного

периода.

13. Окончательный расчет   - Расчет  с  абонентом  -  плательщиком

по истечении  расчетного  периода  за

потребленную энергию и мощность.

14. Платежный документ     - Платежное   требование,     платежное

поручение, на    основании    которых

перечисляются денежные   средства  на

расчетный счет       энергоснабжающей

организации или плательщика,  а также

извещение, по  которому  производится

оплата наличными.

Энергоснабжающая

организация                - предприятие  (объединение),   которое

обеспечивает   отпуск   электрической

энергии     Абоненту     на    основе

хоздоговорных  отношений,  включающих

оформленную  актом границу балансовой

принадлежности    и  эксплуатационной

ответственности между ними.

(абзац введен Приказом Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)

Оптовый потребитель -

перепродавец               - Абонент Энергоснабжающей организации,

в  качестве  которого могут выступать

неподведомственные  Минэнерго  СССР и

Минатомэнерго СССР специализированные

хозрасчетные              предприятия

(организации)   или  их  хозрасчетные

подразделения,   имеющие   на   своем

балансе    электрические    сети    и

осуществляющие     оптовую    закупку

энергии       у      Энергоснабжающей

организации  и перепродажу  ее другим

Абонентам энергии. При этом последние

по    отношению   к  Энергоснабжающей

организации являются субабонентами.

(абзац введен Приказом Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)

Основные потребители       - Абоненты             Энергоснабжающей

организации, которые потребляют часть

электрической энергии на производство

продукции   (услуг),   получаемой  от

Энергоснабжающей    организации,    а

оставшуюся  часть  транспортируют  по

своим  сетям  и перепродают ее другим

Абонентам энергии, при этом последние

по    отношению   к  Энергоснабжающей

организации являются субабонентами.

(абзац введен Приказом Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)

Договорная величина

потребляемой мощности      - согласованная    в   договоре   между

Энергоснабжающей    организацией    и

Абонентом   максимальная  30-минутная

нагрузка  Абонента или его отдельного

потребителя     в   часы    контроля,

устанавливаемые договором.

(абзац введен Приказом Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)

Договорная величина

потребления электроэнергии - согласованное    в   договоре   между

Энергоснабжающей    организацией    и

Абонентом   количество   энергии   на

соответствующий расчетный период.

(абзац введен Приказом Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)

Перерыв (отключение)       - факт прекращения подачи электрической

энергии   потребителю  по  одной  или

нескольким    точкам    коммерческого

учета,   сопровождающийся  неотпуском

электрической энергии.

(абзац введен Приказом Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)

Неотпущенная

электроэнергия (неотпуск)  - количество  электроэнергии,   которое

недополучил   потребитель   за  время

перерыва   энергоснабжения,   включая

отключения и ограничения.

(абзац введен Приказом Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)

Ограничение                - снижение     отпуска    электрической

энергии    и   мощности   потребителю

вследствие применения предусмотренных

в  договоре мероприятий,  а также при

аварийных   режимах   в электрических

сетях энергоснабжающей организации.

(абзац введен Приказом Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)

Расчетный период           - период времени (месяц,  квартал),  за

который  должен быть определен расход

электрической  энергии,   произведены

взаиморасчеты   между   Абонентом   и

Энергоснабжающей    организацией   за

потребленную  электрическую  энергию.

Согласованный   сторонами   расчетный

период указывается в договоре.

(абзац введен Приказом Минэнерго СССР от 23.11.89 N 364)